| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19)RU(11)177 316(13)U1 |
| --- | --- |
|  | (51) МПК F24B 1/02 (2006.01) F24B 5/00 (2006.01) F24C 1/00 (2006.01) |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

| Статус: Пошлина: | действует (последнее изменение статуса: 27.02.2018) учтена за 2 год с 07.10.2018 по 06.10.2019 |
| --- | --- |
| (21)(22) Заявка: 2017135766, 06.10.2017 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.10.2017 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 06.10.2017 (45) Опубликовано: 15.02.2018 Бюл. № 5 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 63504 U1, 27.05.2007. RU 2052728 C1, 20.01.1996. RU 75714 U1, 20.08.2008. RU 2538557 C2, 10.01.2015. RU 2610411 C2, 10.02.2017. Адрес для переписки: 660099, г. Красноярск, ул. Республики, 42-82, Международное Патентное бюро "ГЛОБАЛПАТЕНТ", Центр обработки корреспонденции | (72) Автор(ы): Папулов Геннадий Иванович (RU) (73) Патентообладатель(и): Папулов Геннадий Иванович (RU) |

(54) ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ

(57) Реферат:

Полезная модель относится к отопительным устройствам, а именно к бытовым печам с внутренними воздуховодами и может быть использована для обогрева помещений, нагрева воды или получения пара.

Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности нагрева помещений и увеличение теплоемкости печи, который достигается за счет того, что печь, содержащая топку, зольник, газоход, дымоход и теплоаккумулирующую загрузку, при этом топка, зольник и газоход оборудованы дверками, отличающаяся тем, что печь выполнена в виде вертикальной металлической конструкции, закрытой снаружи кирпичным кожухом, газоход содержит несколько колпаков, последовательно смонтированных на опорах и соединенных между собой и с топкой отводящими трубами, при этом топка и колпаки выполнены в виде горизонтально расположенных металлических труб, в верхней части нижнего колпака смонтирована труба подачи воздуха, внутренняя поверхность топки наполовину выложена шамотным кирпичом, между топкой и колпаками выложен камень, в нижней и верхней частях кирпичного кожуха выполнены конвекционные отверстия.

Полезная модель относится к отопительным устройствам, а именно к бытовым печам с внутренними воздуховодами и может быть использована для обогрева помещений, а также в качестве банной печи. [F24B 5/06, F24C 1/00]

Из уровня техники известна ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ "ГЕЙЗЕР" [RU 2250417 С2, Опубликовано: 20.04.2005], содержащая металлический корпус с топкой, дымоходом и открытый контейнер с теплообменным крупнодисперсным материалом, размещенный в верхней части топки со стороны обогреваемого помещения, в топке помещена емкость повышенного давления с теплообменным крупнодисперсным материалом и установленным в ее верхней части влагораспределительным устройством, соединенным с баком для парообразующей жидкости посредством дозатора, в указанной емкости снизу вверх встроена дроссельная труба, проходящая через теплообменный крупнодисперсный материал и верхнюю часть топки в указанный открытый контейнер, обеспечивающая дополнительный перегрев образовавшегося в емкости повышенного давления перегретого пара в верхней части топки и за счет рекуперативного теплообмена с крупнодисперсным материалом.

Недостатком аналога является низкая эффективность, обусловленная низким эффективным сечением дымоотвода, что увеличивает динамическое сопротивление потоку газов и значительно уменьшает силу тяги.

Также известна БАННАЯ ПЕЧЬ [RU 69207 U1, Опубликовано: 10.12.2007], содержащая корпус, топку с размещенным над ней металлическим дымоходом-теплообменником, имеющим плоскую нижнюю поверхность, размещенную в верхней части топки, два кармана по бокам теплообменника, образованные пространством между вертикально ориентированной стенкой теплообменника и стенкой корпуса, верхняя часть карманов герметична, карманы с одной стороны открыты для входа топочных газов из топки, а с другой стороны открыты в дымосборник, соединенный с выходной трубой, при этом стенки корпуса, расположенные напротив вертикально ориентированной стенки теплообменника, выполнены с наклоном таким образом, что линия пересечения плоскости стенки корпуса и вертикально ориентированной стенки теплообменника горизонтальна.

Недостатком известного устройства является низкая энергоэффективность, обусловленная низкой удельной площадью теплообмена между печными газами и теплоаккумулирующей загрузкой.

Наиболее близким по технической сущности является ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ [RU 63504 U1, Опубликовано: 27.05.2005], содержащая топку с зольником, соединенную с лабиринтным газоходом, размещенную над топкой каменку с теплоаккумулирующей загрузкой, бак для воды и пропущенный сквозь бак дымоход, связанный с газоходом, при этом лабиринтный газоход имеет зигзагообразный ход, всегда направленный по восходящей и выполнен открытым с возможностью непосредственного контакта с воздушной массой обогреваемого помещения, при этом топка, зольник и газоход оборудованы технологическими отверстиями с крышками, выполненными для загрузки топлива, выгрузки золы (шлака) и очистки газохода.

Основной технической проблемой прототипа является использование зигзагообразного восходящего газохода, который не обеспечивает полного догорания топочных газов, а также значительно сокращает место для размещения теплоносителя, что обуславливает невысокий КПД печи и непродолжительный нагрев помещения после прогорания топлива.

Задачей полезной модели является устранение недостатков прототипа.

Техническим результатом полезной модели является повышение КПД, а также продолжительности нагрева помещения после прогорания топлива.

Указанный технический результат полезной модели достигается за счет того, что печь отопительная, содержащая топку, зольник, газоход, которые оборудованы дверками, а также дымоход и теплоаккумулирующую загрузку, отличающаяся тем, что печь выполнена в виде вертикальной металлической конструкции, закрытой снаружи кирпичным кожухом, газоход содержит несколько колпаков, последовательно смонтированных на опорах и соединенных между собой и с топкой отводящими трубами, при этом топка и колпаки выполнены в виде горизонтально расположенных металлических труб, в верхней части нижнего колпака смонтирована труба подачи воздуха, внутренняя поверхность топки наполовину выложена шамотным кирпичом, между топкой и колпаками выложена теплоаккумулирующая загрузка в виде камня, в нижней и верхней частях кирпичного кожуха выполнены конвекционные отверстия. В частности, топка смонтирована на опорах.

В частности, диаметр топки и колпаков уменьшается от низа к верху.

В частности, в отверстие между топкой и зольником смонтирована колосниковая решетка.

В частности, в отводящей трубе под верхним колпаком в передней ее части смонтирована вентиляционная задвижка.

В частности, трубы внутри колпаков смонтированы на высоте по крайней мере 100 мм от нижней части колпаков.

В частности, отводящие трубы между топкой и колпаками и труба дымохода на выходе из верхнего колпака смонтированы в шахматном порядке.

В частности, масса закладки камня составляет по крайней мере 1-1,5 тонны.

В частности, как минимум, пара противоположных граней камня выполнены параллельными.

В частности, между камнями при укладке выполнены зазоры с возможностью компенсации при тепловом расширении.

В частности, площадь поверхности металлической конструкции печи составляет не менее 5 м2.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлен вид сбоку металлической конструкции печи. На фиг. 2 представлен вид спереди металлической конструкции печи. На фиг. 3 представлен общий вид печи в кирпичном кожухе.

На чертежах обозначено: 1 - топка, 2 - опоры печи, 3 - лицевая пластина, 4 - топочная дверка, 5 - зольная коробка, 6 - колосниковая решетка, 7 - поддувальная дверка, 8 - опоры колпаков, 9 - нижний колпак, 10 - верхний колпак, 11 - отводящая труба, 12 - вентиляционная задвижка, 13 - прочистные люки, 14 - труба подачи воздуха, 15 - труба дымохода, 16 - шамотный кирпич, 17 - опорная арматура, 18 - кирпичный кожух, 19 - конвекционные отверстия.

Осуществление полезной модели

Печь отопительная выполнена в виде вертикальной металлической конструкции и содержит топку 1 (см. Фиг. 1), выполненную в виде горизонтальной трубы, смонтированной на опорах 2, при этом топка 1 с задней стороны глухо закрыта. На лицевой части топки 1 смонтирована лицевая пластина 3, оборудованная топочной дверкой 4. В передней нижней части под топкой 1 смонтирована зольная коробка 5, соединенная с топкой 1 через отверстие (на фигурах не показано), закрытое колосниковой решеткой 6. В передней части зольной коробки 5 смонтирована поддувальная дверка 7. Над топкой 1 на опорах 8 последовательно смонтированы нижний 9 и верхний 10 колпаки, выполненные из заглушенных с обоих сторон горизонтальных труб, соединенных между собой и с топкой 1 отводящими трубами 11, при этом отводящие трубы 11 между топкой 1 и колпаками 9, 10 смонтированы в шахматном порядке, при этом в отводящей трубе 11 под верхним колпаком 10 смонтирована вентиляционная задвижка 12. На лицевой стороне колпаков 9 и 10 смонтированы прочистные люки 13. В верхней части нижнего колпака 9 смонтирована труба подачи воздуха 14. В верхней задней части верхнего колпака 10 смонтирована труба дымохода 15. Внутренняя поверхность топки 1 наполовину выложена шамотным кирпичом 16 (см. Фиг. 2). Металлическая конструкция печи снаружи закрыта кирпичным кожухом 18 (см. Фиг. 3). В кирпичном кожухе 18 выполнены конвекционные отверстия 19. Между печью и кожухом 18 на опорную арматуру 17 между топкой 1 и колпаками 9-10 выложен камень (на фигурах не показан).

Печь отопительная используется следующим образом

Заявленная печь может работать как на твердом топливе, например, дровах, так и на газе и жидком топливе. В последнем случае в топку 1 устанавливают газовую или жидкостную горелку (на чертеже не показана), связанную с источником газа или жидкого топлива. Топливо, сгорая нагревает верхнюю часть топки 1 и разогревает ее до температуры 530-580°C, при этом шамотный кирпич 16, выложенный в нижней части топки 1, изолирует и обеспечивает защиту дна топки 1 от прогорания. С целью оптимизации процесса горения регулируют тягу путем открывания на необходимую величину поддувальной дверки 7 зольной коробки 5 или топочной дверки 4. Горячие топочные газы, омывая стенки топки 1, отдают часть своего тепла камням (на фигурах не показаны), выложенным между топкой 1 и нижним колпаком 9, нагревая их до температуры 300°C.

Дымовые газы через отводящие трубы 11 поступают сначала в нижний колпак 9, в котором смешиваясь с воздухом, поступающим по трубе подачи воздуха 14, догорают горючие газы и дымовые газы, опускаясь вниз колпака 9, по отводящей трубе 11 поступают в верхний колпак 10, при этом скорость движения дымовых газов в нижнем колпаке 9 резко падает в сравнении с отводящей трубой 11 на выходе из топки 1. Верхняя часть нижнего колпака 9 прогревается до температуры 580-650°C и отдает часть своего тепла камням (на фигурах не показаны), выложенным между колпаками 9 и 10, нагревая их до 200°C.

Через верхние конвекционные отверстия 19, выполненные в кирпичном кожухе 18, тепло от камней поступает в обогреваемое помещение.

Из верхнего колпака 10 дымовые газы через трубу дымохода 15 выводятся наружу. После полного сгорания топлива в топке 1 закрывают вентиляционную задвижку 12, смонтированную в отводящей трубе 11 под верхним колпаком 10, перекрывая движение горячего воздуха к трубе дымохода 15.

Осмотр и очистку печи выполняют через прочистные люки 13, выполненные в колпаках 9 и 10.

Технический результат заявленной полезной модели - повышение КПД печи достигается за счет того, что совокупность горизонтально расположенных цилиндрических топки 1 и колпаков 9 и 10 и вертикально расположенных цилиндрических отводящих труб 11 образуют вертикальные, горизонтальные и колпаковые каналы, обеспечивающие полное догорание топочных газов, максимально возможную площадь радиатора воспринимающих и отдающих частей печи, кроме того камни и кирпичный кожух 18 аккумулируют в себе значительную тепловую энергию и способствуют длительному нагреванию помещения после прогорания топлива, при этом за счет конвекционных отверстий 19 в кожухе 18 печи обеспечивается непрерывная циркуляция воздуха и перенос тепла в отапливаемое помещение.

Конструкция заявленной печи обеспечивает возможность ее использования в качестве банной печи, в этом случае воду на камни можно подавать через конвекционные отверстия 19.

Формула полезной модели

1. Печь отопительная, содержащая топку, зольник, газоход, которые оборудованы дверками, а также дымоход и теплоаккумулирующую загрузку, отличающаяся тем, что печь выполнена в виде вертикальной металлической конструкции, закрытой снаружи кирпичным кожухом, газоход содержит несколько колпаков, последовательно смонтированных на опорах и соединенных между собой и с топкой отводящими трубами, при этом топка и колпаки выполнены в виде горизонтально расположенных металлических труб, в верхней части нижнего колпака смонтирована труба подачи воздуха, внутренняя поверхность топки наполовину выложена шамотным кирпичом, между топкой и колпаками выложена теплоаккумулирующая загрузка в виде камня, в нижней и верхней частях кирпичного кожуха выполнены конвекционные отверстия.

2. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что топка смонтирована на опорах.

3. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр топки и колпаков уменьшается от низа к верху.

4. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что в отверстие между топкой и зольником смонтирована колосниковая решетка.

5. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что в отводящей трубе под верхним колпаком в передней ее части смонтирована вентиляционная задвижка.

6. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что отводящие трубы внутри колпаков смонтированы на высоте по крайней мере 100 мм от нижней части колпаков.

7. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что отводящие трубы между топкой и колпаками и труба дымохода на выходе из верхнего колпака смонтированы в шахматном порядке.

8. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что масса закладки камня составляет по крайней мере 1-1,5 тонны.

9. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что как минимум, пара противоположных граней камня выполнены параллельными.

10. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что между камнями при укладке выполнены зазоры с возможностью компенсации при тепловом расширении.

11. Печь по п. 1, отличающаяся тем, что площадь поверхности металлической конструкции печи составляет не менее 5 м2.